## Slide 1
 10-D Prime Factor Algorithm
[Ref] A. V. Oppenheim, Discrete-Time Signal Processing, London: Prentice-Hall, 3rd ed., 2010.
N 可以是任意整數
If
P1, P2, …, PM are small integers and prime to each other
the powers k1, k2, …, kM are small
then using the prime factor FFT to implement the N-point DFT may require fewer real multiplications.
P1, P2, P3……PM 不一定是 prime number,
但彼此互質

## Slide 2
3-point DFT butterfly:
Needs 4 complex multiplications (12 real multiplications)
N–point DFT butterfly: needs 3(N1)(N1) real multiplications
然而，可以使用特殊的方法，讓 N–point DFT 的乘法量大幅減少
(即使 N  2k)
例如 pages 307, 314
x[0]
x[1]
x[2]
X[0]
X[1]
X[2]

## Slide 3
n = 0, 1, …., N −1,
m = 0, 1, …., N −1
Case 1: 假設 N = P1  P2 ， P1 is prime to P2
令 n = ((n1P1 + n2P2)) N m = ((m1P1 + m2P2)) N
n1, m1 = 0, 1, …., P2 −1, n2, m2 = 0, 1, …., P1 −1
當 P1, P2 互值時，每一個 n1, n2 對應到唯一一個 n
 Detail of the implementation method of the prime factor algorithm
拆成 P2 個 P1-point DFTs，和 P1 個 P2-point DFTs
(( ))N : 除以 N 的餘數

## Slide 4
例子：當 N = 15, P1 = 3, P2 = 5,
0 = ((0· P1 + 0·P2))15 10 = ((0· P1 + 2·P2))15
1 = ((2· P1 + 2·P2))15 11 = ((2· P1 + 1·P2))15
2 = ((4· P1 + 1·P2))15 12 = ((4· P1 + 0·P2))15
3 = ((1· P1 + 0·P2))15 13 = ((1· P1 + 2·P2))15
4 = ((3· P1 + 2·P2))15 14 = ((3· P1 + 1·P2))15
5 = ((0· P1 + 1·P2))15
6 = ((2· P1 + 0·P2))15
7 = ((4· P1 + 2·P2))15
8 = ((1· P1 + 1·P2))15
9 = ((3· P1 + 0·P2))15

## Slide 5
n = ((n1P1 + n2P2))N = n1P1 + n2P2 + c2N
m = ((m1P1 + m2P2))N = m1P1 + m2P2 + c1N
N = P1  P2

## Slide 6
n1, m1 = 0, 1, …., P2 −1, n2, m2 = 0, 1, …., P1 −1
Step 2
Step 3

## Slide 7
Step 2 固定 n2，對 n1 做 P2-point DFT
n2 有 P1 個值，所以有 P1 個 P2-point DFTs
Step 1 令
Step 3 固定 m3，對 n2 做 P1-point DFT
m3 有 P2 個值，所以有 P2 個 P1-point DFTs
m3 = 0, 1, …., P2 −1, m4 = 0, 1, …., P1 −1
Step 4
其中 ((m1P1))P2 = m3, ((m2P2))P1 = m4,
F[((m1P1+m2P2))N]=G2[m3,m4]

## Slide 8
n = 0, 1, …., N −1,
m = 0, 1, …., N −1
Case 2: 假設 N = P1  P2 ， P1 is not prime to P2
令 n = n1P1 + n2 m = m1 + m2P2
n1, m1 = 0, 1, …., P2 −1, n2, m2 = 0, 1, …., P1 −1

## Slide 9
Step 2
Step 3
Step 4
被稱為 twiddle factor，需要額外的乘法
n1, m1 = 0, 1, …., P2 −1, n2, m2 = 0, 1, …., P1 −1

## Slide 10
Step 1 令
Step 2 固定 n2，對 n1 作 P2-point DFT
n2 有 P1 個值，所以有 P1 個 P2-point DFTs
Step 4 固定 m1，對 n2 作 P1-point DFT
Step 3
Step 5

## Slide 11
 10-E FFT 的乘法量的計算
假設 N = P1  P2 ， P1 is prime to P2
P1-point DFT 的乘法量為 B1， P2-point DFT 的乘法量為 B2
則 N-point DFT 的乘法量為
P2B1 + P1B2
假設 P1, P2, …., PK 彼此互質
Pk-point DFT 的乘法量為 Bk
則 N-point DFT 可分解成 (N/P1) 個 P1-point DFTs
(N/P2) 個 P2-point DFTs : (N/PK) 個 PK-point DFTs
總乘法量為

## Slide 12
且 m1n2 當中 (m1 = 0, 1, …., P1 −1, n2 = 0, 1, …., P2 −1)
有 D1 個值不為 N/12 及 N/8 的倍數
有 D2 個值為 N/12 或 N/8 的倍數，但不為 N/4 的倍數
則 N-point DFT 的乘法量為
N2B1 + N1B2 + 3D1 + 2D2
Note: a  exp(j )，當 a 為 complex，需要 3 個乘法
然而，當  = /4，只需 2個乘法
當  = /3，只需 2 個乘法
假設 N = P1  P2 ， P1 is not prime to P2
P1-point DFT 的乘法量為 B1， P2-point DFT 的乘法量為 B2
則 N-point DFT 的乘法量為

## Slide 13
例子： 16-point DFT, 16 = 8  2 ,
乘法量 = 2  4 + 8  0 + 3  4 + 2  2 = 24
16 = 4  4
乘法量 = 4  0 + 4  0 + 3  4 + 2  4 = 20

## Slide 14
DFT:
優點： Hardware 最為精簡
缺點： 運算時間較長
x[n] = f [Nn], n = 1, 2, …., N
F[m] = y[N]
x[n]
y[n]
 10-F Goertzel Algorithm

## Slide 15
 10-G Chirp Z Transform
當t f = 1/N 時， Continuous Fourier transform可以用DFT和FFT來做implementation。
相當於在z-plane上分成N等分
問題:當t f  1/N 或不是對單位圓做N等分時，怎辦?
取 t = n t
f = m f
x
y
8等分
x
y
3等分

## Slide 16
Z-transform:
CZT algorithm:
Define , k=0, 1, …, M-1, 其中M為任意output points
A和W為任意complex number。
令 代入並整理得:
yn
vk-n

## Slide 17
Block diagram:
xn, n=0, 1, …N-1
preweigting
yn
High Speed Convolution
gn or (gk)
or
Xk, k=0, 1, …M-1
優點:
(1)input/output point 可以不相同(N M)，N和M為任意整數
(2)contour 不需要在單位圓上(arc即可)
(3)初始點任意(arbitrary initial frequency)，而DFT必須要DC點開始
缺點: 運算量較大 (3 times)

## Slide 18
Basic idea:
Except for the 1st row and the 1st column, the N-point DFT is equivalent to the (N−1)-point circular convolution when N is a prime number.
Example: 5-point DFT
,  = exp[j72],
 10-H Winograd Algorithm for DFT Implementation
365

## Slide 19
先將 3rd and 4th rows, 再3rd and 4th columns 作交換
變成 circular convolution 的型態
366
Circular Convolution with time inverse
Circular Convolution

## Slide 20
367

## Slide 21
當 N 為其他的 prime numbers 時，也可以運用 permutation 和 circular
convolution來計算 prime-number DFTs
(Step 1) Delete the 1st row and the 1st column.
(Step 2) Perform the row and column permutations.
Rows 和 columns 的順序相同
(a) 找出一個 primitive root a, 使得 ak mod N  1 when k = 1, 2, …., N−2,
aN−1 mod N  1 （Primitive root 的概念，會在後面講到數論時複習）
(b) Rows 和 columns 的順序，以 p[n] 來表示，
p[n] = an mod N, n = 0, 1, …., N−2
(Step 3) 變成 circular convolution 的型態
則 N-point DFT 可以用(N−1)-point DFTs 來 implementation
368

## Slide 22
重要理論：
Any N-point DFT can be implemented by the 2k-point DFTs whatever the value of N is.
7-point DFT
123-point DFT
369

## Slide 23
XI. Discrete Fourier Transform 的替代方案
Discrete Fourier Transform (DFT):
優點： 有 fast algorithm (complexity 為 O(Nlog2N)).
適合做頻譜分析和 convolution implementation
問題： (1) complex output
(2) The exponential function is not of the binary form.
 11-A Why Should We Use Other Operations?

## Slide 24
Applications of the DFT:  Spectrum analysis  Performing the convolution
For spectrum analysis, the DFT can be replaced by:
(1) DCT, (2) DST, (3) DHT,
(4) Walsh (Hadamard) transform,
(5) Haar transform,
(6) orthogonal basis expansion,
(including orthogonal polynomials and CDMA),
(7) wavelet transform,
(8) time-frequency distribution
When performing the convolution, the DFT can be replaced by:
(1) DCT, (2) DST, (3) DHT,
(4) Directly Computing,
(5) Sectioned DFT convolution,
(6) Winograd algorithm,
(7) number theoretic transform (NTT)
(8) Z-transform based recursive method

## Slide 25
 11-B Discrete Sinusoid Transforms
DCT (discrete cosine transform) has 8 types
DST (discrete sine transform) has 8 types
DHT (discrete Hartley transform) has 4 types
共通的特性：皆為 real, 且和 DFT 密切相關
Reference
 N. Ahmed, T. Natarajan, and K. R. Rao, “Discrete cosine transform,” IEEE Trans. Comput., vol. C-23, pp. 90-93, Jan 1974.
 Z. Cvetkovic and M. V. Popovic, “New fast recursive algorithms for the computation of discrete cosine and sine transforms,” IEEE Trans. Signal Processing, vol. 40, pp. 2083-2086, Aug. 1992.
 R. N. Bracewell, The Hartley Transform, New York, Oxford University Press, 1986.
 S. C. Chan and K. L. Ho, “Prime factor real-valued Fourier, cosine and Hartley transform,” Proc. Signal Processing VI, pp. 1045-1048, 1992.

## Slide 26
 Case 1: 當 x[n] 為 even function，x[n] = x[N−n]
在做頻譜分析時，
N-point DFT 可以被 (floor(N/2) +1)-point DCT (type 1) 取代
可以證明，當 x[n] 為 even，
（運算量減少將近一半）
Recover:
注意：和 JPEG 所用的 DCT (type 2) 並不相同

## Slide 27
(Proof)
When x[n] = x[N−n] ，N is even
(The case where N is odd can be proved in the similar way)

## Slide 28
half part of x[n]
25

## Slide 29
 Case 2: 當 x[n] 為 odd function， x[n] = −x[N−n]
在做頻譜分析時，
N-point DFT 可以被 (N/2 −1)-point DST (type 1) 取代
, Q = N/2.
可以證明，當 x[n] 為 odd，
(運算量減少將近一半)
Recover:

## Slide 30
 Case 3: 當 x[n] 為 real function，在做頻譜分析時，
N-point DFT 可以被 N-point DHT (type 1) 取代
, where cas(k) = cos(k) + sin(k)
比較： exp(jk) = cos(k) + jsin(k)
可以證明，若 x[n] 為 real，
(運算量減少將近一半)
Recover:

## Slide 31
 大部分的 convolution 仍然使用 DFT。
y[n] = x[n]  h[n]
y[n] = IDFT{ DFT(x[n]){DFT(h[n]) }
思考：何時適合用 DCT 做 convolution ？
何時適合用 DST 做 convolution ？
何時適合用 DHT 做 convolution ？

## Slide 32
附錄十一：論文的標準格式與編輯論文技巧
註：這裡指的是一般 journal papers 和 conference papers 的格式。
然而，不同的 journals 和 conferences，對於格式的規定，也會稍有不同。投稿前，還是要細讀相關的規定。
(1) 變數使用斜體，矩陣或向量使用粗體
f(x) = x2 + 3x + 2. (f, x 皆用斜體)
(y, A 皆用粗體)
(2) 段落的經常用「左右對齊」的格式
如果使用 Word 2007，可以按 常用  段落  對齊方式 左右對齊
或是按工具列中的

## Slide 33
(3) Equation 的標號，經常用「定位點」的功能，讓標號的位置固定
如果使用 Word 2007，可以按 常用  段落  定位點 (在對話框左下角) ，再設定定位點的位置
(4) 至於 equations 本身，通常置於這一行的中間，例如
F = ma. (1)
Equations 和前一行以及後一行，皆要有足夠的距離。而且，equations 的後方常常要加逗號或句號 (以下一行是否為新的句子而定)。
(5) 標題(包括 papers 的標題以及每個 chapters 和 sections的標題) 當中，
每個單字的開頭一定要大寫，除了 (a) 介係詞 (b) 連詞 (c) 冠詞 以外。
若為第一個單字，即使是介係詞 ， 連詞，或冠詞，也要大寫
The Applications of the Fourier Transform in Daily Life
Fast Algorithms of the Wavelet Transform and JPEG2000

## Slide 34
(6) 文章一定要包括
(a) Abstract,
(b) Introduction (通常是第一個 section)
(c) 內文
(d) Conclusions 或 Conclusions and Future Works (通常是最後一個 section)
(e) References
(7) 每一張圖 (figures)，每一張表 (tables) 都要編號，而且要附加文字說明。
如 Fig. 3 The result of the Fourier transform for a chirp signal.
若一張圖當中有很多個小圖，每個小圖也要編號 (a), (b), (c), (d) …..
(8) 同一個 equation，同一張圖，要放在同一頁，不分散於兩頁。

## Slide 35
(9) 一般而言，Journal papers 的初稿，是 one column, double space 的格式。
在 Word 2007 當中， double space 可以用後下的方法設定
常用  段落  行距  2倍行高
但有時， 2倍行高會讓初稿過於稀疏，在 Word 2007 當中可以用
版面配置 版面設定  文件格線  沒有格線
來讓文件看起來不會那麼稀疏，且不易超過規定的頁數。
(10) Conference papers 是 two columns, one space 的格式。有時 Journal papers 被接受後，也會要求改成 two columns, one space 的格式。
在Word 2007 當中， two columns 可以用
版面配置  欄  二 (W)
來設定
(11) References 的編號，通常是按照在文章中出現的順序來排序
或者也可按照第一作者的 last name 的英文字母順序排序

## Slide 36
(12) Reference 的寫法
(以 IEEE Transactions on Signal Processing 為例)
(A) Journal papers and conference papers
Authors (first name 或 middle name 只用一個字母代表), “title ,” name of the journal (縮寫為佳), vol. *, no. *, pp. **~**, month, year.
S. Abe and J. T. Sheridan, “Optical operations on wave functions as the Abelian subgroups of the special affine Fourier transformation,” Opt. Lett., vol. 19, no. 22, pp. 1801-1803, 1994.
範例：
逗號在引號之前
使用縮寫
只有第一個字母、專有名詞開頭、和縮為用大寫
加句號

## Slide 37
(B) Books
Authors (first name 或 middle name 只用一個字母代表), title (斜體, 字開頭大寫，不加引號), 第幾版 (非必需), 出版社, 出版地, year.
範例
H. M. Ozaktas, Z. Zalevsky, and M. A. Kutay, The Fractional Fourier Transform
with Applications in Optics and Signal Processing, 1st Ed., John Wiley & Sons,
New York, 2000.
(C) Websites
Authors, “title,” available in http://網址.
範例
張智星, “Utility toolbox,” available in http://neural.cs.nthu.edu.tw/jang/ matlab/toolbox/utility/.

## Slide 38
Office 編緝論文的小技巧
(1) 一些常用的字，可用「自動校正」功能
例如： parameter 這個字太長了
在 新版 Word 當中，可以選擇檔案 (在左上方)  Word 選項 (在下方)  校訂 (在左方)  自動校正選項
在「取代」的部分輸入 para，在「成為」的部分輸入 parameter，再按「確定」
以後只要輸入 para 再按空白鍵，就會自動修正為 parameter
或者，也可以按「插入」 「 符號」 「其他符號」 「自動校正」(在左下方)，之後再選擇「純文字」，即可使用自動校正的功能

## Slide 39
(2) 一些常用但鍵盤上找不到的符號 (像  ， )，也可以用「自動校正」或「快速鍵」的功能來輸入
在按「插入」 「 符號」 「其他符號」之後，注意左下方出現了「自動校正」以及「快速鍵」兩個按鈕。
例如，對於符號 ，我們可以按「自動校正」，然後再「取代」的地方輸入 ld，再按「確定」，以後只要輸入 ld 再按空白鍵，就會自動修正為 
(註：這個功能只能在 Word 上使用)
(3) 可參考
Office 官方網站 http://office.microsoft.com/zh-tw/word/HP051866641028.aspx
直接用 Google 找尋相關輸入技巧
Office 的 Help